中华人民共和国船舶技术法规

MSA 20**年 第**号 公告

湖北省内河小型渔船检验规则

2022

（**稿）

目录

第一章	通则	1

第 1 节  一般规定	1

第 2 节  航区分级和航行限制条件	1

第 3 节	定义	1

第二章检验和发证	1

第 1 节  一般规定	1

第 2 节检验项目	1

第 3 节  证书签发	1

附录 1	1

附录 2	1

附录 3	1

附录4	1

# 第一章通	则

## 第 1 节一般规定

1.1.1 宗旨

1.1.1.1 为贯彻中华人民共和国政府及湖北省的有关法律、法规，保障湖北省内河小型渔船具备安全航行、作业和防止污染环境的技术条件，制定《湖北省内河小型渔船检验规则》（以下简称本规则）。

1.1.2适用范围

1.1.2.1本规则适用于航行于湖北省内河水域且船长小于12m渔船（以下简称“船舶”）。养殖渔船可参照本规则执行

1.1.2.2除另有明文规定外，《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》生效之前建造的航行于湖北省内河水域且船长小于12m的渔船可继续符合原先适用的规则，也可以按照本规则附录4简易检验规则进行检验发证，并在证书上予以注明。

1.1.2.3《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》生效之前建造的航行于湖北省内河水域且船长小于12m的渔船在进行维修、改造以及与之有关的舾装时，至少应继续满足其原先适用规则的要求。重大维修、改造以及与之有关的舾装，在船舶检验机构认为合理和可行的范围内应满足《湖北省内河小型渔船技术规则》的要求。

1.1.3一般要求

1.1.3.1船舶在营运期间应持有有效的《内河小型渔船安全证书》。

1.1.3.2船舶应符合当地人民政府制定的内河交通安全管理责任制的相关规定。如适用，船舶还应持有与村委会签订的安全责任书。

1.1.3.3船舶所有人/经营人（以下简称“船舶所有人”）和船长/驾驶人员应遵守渔政部门关于船舶开航的规定。

1.1.4责任

1.1.4.1船舶检验机构：

（1）贯彻执行国家法律法规及各项渔船检验规章制度；

（2）对验船人员执行渔船和船用产品检验进行监管；

（3）按照权限开展检验及其监督管理工作；

（4）保证检验工作的全面、有效，对检验工作的质量负责。

1.1.4.2  船舶所有人：

（1）根据渔船的特点，对渔船安全技术状况进行经常性检查，并对渔船安全设备进行经常性维护、保养和定期检查、检测，确保渔船具备良好的安全技术状况；

（2）按规定向船舶检验机构申报法定检验，并提供必要的检验条件。

1.1.4.3船舶设计单位应依据《湖北省内河小型渔船技术规则》进行船舶设计，并对其船舶的设计质量负责。

1.1.4.4渔船建（改）造、维修单位：

（1）按照船舶检验机构批准的图纸进行施工，对制（改）造、维修质量负责；

（2）对出具的渔船修造质量证明书等文件的真实性和准确性负责。

1.1.5争议、申诉和裁决

1.l.5.1 当事人对船舶检验机构的检验结论有异议的，可以向上一级船舶检验机构申请复验；对复验结论仍有异议的，可向中华人民共和国海事局提出申诉，由其组织技术专家组进行检验、评议，作出最终结论。

1.1.6船舶安全声明

1.1.6.1船舶所有人应在《渔船安全环保技术状况声明书》中对船舶安全状况如是填写，并对反映的内容负责。

1.1.7解释与生效

1.1.7.1本规则由湖北省交通运输厅负责解释。

1.1.7.2本规则由湖北省交通运输厅批准后公布实施，生效日期标注在本规则的扉页上，但另有指明者除外。

## 第 2 节航区分级和航行限制条件

1.2.1航区分级

1.2.1.1湖北省内河水域航区级别见中华人民共和国海事局《内河船舶法定检验技术规则》的相应规定，其中，航段级别 J1、J2 在本规则中均为 J 级航段。

1.2.1.2航区的划分并未考虑特殊风暴、山洪暴发的影响，在此类似水文气象条件下航行，驾驶员应谨慎操作。

1.2.1.3航区级别较低的船舶不得在高一级别航区内航行作业。

1.2.1.4对于没有划分航区级别（含暂定航区级别）的水域，由湖北省地方海事局按中华人民共和国海事局的相关规定确定暂定航区级别，并向中华人民共和国海事局提出航区划分的申报和申请。

1.2.1.5在暂定航区（航段）级别的试行期（含本节1.2.1.4节所述的申报期），如航行于该水域的现有船舶不尽符合本规则对相应航区（航段）级别的要求时，由湖北省地方海事局制定相应的检验要求和监督规定，并明确船舶的航行限制条件。

1.2.2航行条件限制

1.2.2.1 开航风级限制为小于等于4级（蒲式风级）。

1.2.2.2 船舶禁止在大雾等视线不良时航行。

## 第 3 节	定义

1.3.1专用术语

1.3.1.1船舶检验机构：就本规则而言，系指经中华人民共和国海事局核定的从事渔船检验的机构。

1.3.1.2验船人员：系指通过中华人民共和国海事局考核合格后从事相应的渔业船舶检验工作的人员。

1.3.1.3渔船：系指从事捕捞鱼类或其他水生生物资源的船舶。

1.3.1.4新船：系指本规则生效之日起安放龙骨或处于相似建造阶段的渔船。相似建造阶段是指：

（1）可以辨认出某一具体船舶建造开始；和；

（2）该船业已开始的装配量为全部结构材料估算重量的 1%。

1.3.1.5现有船：系指除新船以外的船舶。

1.3.1.6小型渔船：系指船长小于 12m 的渔船。

1.3.1.7船用产品：系指用于制造、改造船舶的有关航行、作业和人身财产安全以及防止污染环境的重要设备、部件和材料。

1.3.1.8检验：系指对渔船监管项目的技术特性、状态按规定程序进行确认，选择核查、审查、检查、抽查、详细检查、检测、试验等方式综合判断渔船是否符合本规则的诸项活动。

# 第二章检验和发证

## 第 1 节一般规定

2.1.1一般规定

2.1.1.1凡符合本规则第1章 1.1.2 的船舶，应按《湖北省内河小型渔船技术规则》中的要求进行检验。经检验合格后，船舶检验机构应当签发/签署相应的证书。

2.1.1.2营运船舶的修理、改建如有可能影响到稳性、强度等安全性能时，应当提交有关的图纸资料，经船舶检验机构审查同意后方可施工。

2.1.1.3船舶所有人在申请检验前，应对船舶进行自检和预检，并根据自检和预检情况如实填写《渔船安全环保技术状况声明书》（以下简称声明书）。

2.1.1.4声明书的格式见附录3。

2.1.1.5船舶检验申请书的格式见附录2。

2.1.1.6 建造、修理渔船的过程中，若采用新的工艺、材料和技术，应征得船舶检验机构的同意。

2.1.1.7按《湖北省内河小型渔船技术规则》检验与发证的船舶，应在证书中注明下列内容：

（1）船舶限制在湖北省内河水域上航行；

（2）本规则1.2.2的航行条件限制。

2.1.2检验类别

2.1.2.1适用本规则的船舶的检验类别包括：

（1）初次检验；

（2）营运检验，包括：年度检验、换证检验；

（3）临时检验。

2.1.2.2初次检验：系指船舶检验机构对船舶(包括重大改建)投入营运以及首次签发证书之前的检验，包括新船和现有船的初次检验。

2.1.2.3年度检验：系指船舶检验机构对营运渔船检验证书的有关项目，按规定每年进行的常规检验。

2.1.2.4换证检验：系指船舶检验机构对营运渔船检验证书的有关项目，按规定期限换发证书之前的检验。

2.1.2.5临时检验：系指船舶检验机构对营运中的船舶在其技术状况或用途等发生2.1.4.4所述情况变化时所进行的非常规性检验。

2.1.3检验时间

2.1.3.1换证检验应在证书到期之前 3 个月内进行：

2.1.3.2年度检验应在证书的周年日期前、后 3 个月内进行，且不得超过每年的11月30日。

2.1.4检验的申请

2.1.4.1 船舶的所有者或经营者（以下简称船舶所有人），应向船舶检验机构申请下列相应的检验：

（1）初次检验；

（2）营运检验；

（3）临时检验。

2.1.4.2下列船舶的船舶所有人应当申报初次检验：

（1）建造的渔船；

（2）改造的渔船(包括非渔船改为渔船)；

（3）营运船舶检验证书失效时间超过一个换证检验周期的渔船。

2.1.4.3营运中的船舶所有人应当按照2.1.3 规定的检验时间向船舶检验机构申请营运检验。

2.1.4.4船舶有下列情形之一者，船舶所有人应向船舶检验机构申请临时检验：

（1）因发生事故，影响船舶适航性能；

（2）改变船舶证书所限定的航区/航段或用途；

（3）证书失效且未超过一个换证检验周期；

（4）涉及船舶安全的修理或改装（含更换主机）；

（5）变更国内船舶检验机构；

（6）船名或船籍港变更或船舶所有人变更；

（7）存在重大安全缺陷影响航行和环境安全，渔政管理机构责成检验的，以及其他必要时。

2.1.4.5船舶所有人申报制造船舶的初次检验时应提交下列文件：

（1）船舶营运检验申请书；

（2）经审查批准的图纸及图纸批准书复印件；

（3）船舶所有人授权申报检验的委托书或船舶修造合同复印件；

（4）其他文件（需要时）

2.1.4.6船舶所有人申报现有船舶的初次检验时应提交下列文件：

（1）船舶检验申请书；

（2）经审查批准的图纸及图纸批准书复印件；

（3）现有渔船检验证书及相关文件；

（4）证书注销证明（需要时）；

（5）船舶所有人授权申报检验的委托书或船舶修造合同复印件（需要时）；

（6）其他文件（需要时）。

2.1.4.7船舶所有人申报船舶营运检验时应提交的文件：

（1）船舶检验申请书；

（2）渔船安全环保技术状况声明书；

（3）船舶所有人授权申报检验的委托书或船舶修造合同复印件（需要时）；

（4）现有渔船检验证书及相关文件；

（5）其他文件（需要时）。

2.1.4.8  船舶所有人申报船舶临时检验时应提交的文件：

（1）船舶检验申请书；

（2）渔船安全环保技术状况声明书；

（3）船舶所有人授权申报检验的委托书或船舶修造合同复印件（需要时）；

（4）现有渔船检验证书及相关文件；

（5）证书注销证明（需要时）；

（6）其他文件（需要时）。

2.1.5检验的受理

2.1.5.1船舶检验申请由承担船舶建造、修理地具有相应权限的船舶检验机构按规定受理。

2.1.5.2船舶检验机构收到检验申请后，一般应在 3 个工作日内答复是否受理检验。申请材料不齐全或者不符合规定的，应当场或者在 3 个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容。

2.1.5.3船舶检验机构受理或者不予受理渔船检验的，应当出具加盖本机构专用印章和注明日期的书面凭证。

2.1.6检验的实施

2.1.6.1初次检验：

（1）初次检验由制造地或者改造地船舶检验机构实施；制造地或者改造地与船籍港不一致的，实施检验的船舶检验机构应当自检验完毕之日起 5 个工作日内，将检验证书、检验报告、检验记录等技术资料移交船籍港船舶检验机构；

（2）船舶检验机构对检验合格的船舶，应当自检验完毕之日起 5 个工作日内签发船舶检验证书；经检验不合格的，应当书面通知当事人，并说明理由。

2.1.6.2营运检验：

（1）营运检验由船籍港船舶检验机构负责实施；因故不能同船籍港进行检验的船舶，由船籍港船舶检验机构船舶的营运地或者维修地船舶检验机构实施检验；实施检验的船舶检验机构应当自检验完毕之日起 5 个工作日内将检验报告、检验记录等技术资料移交船籍港船舶检验机构。

（2）船舶检验机构应当自申报营运检验的船舶到达受检地之日起 3 个工作日内实施检验。经检验合格的，应当自检验完毕之日起 5 个工作日内在船舶检验证书上签署意见或者签发船舶检验证书。经检验不合格的，应当书面通知当事人，并说明理由。

2.1.6.3临时检验

（1）临时检验由船籍港船舶检验机构负责实施；因故不能回船籍港进行检验的船舶，由船籍港船舶检验机构船舶的营运地或者维修地船舶检验机构实施检验；实施检验的船舶检验机构应当自检验完毕之日起 5 个工作日内将检验报告、检验记录等技术资料移交船籍港船舶检验机构。

（2）船舶检验机构应当自申报临时检验的船舶到达受检地之日起 2 个工作日内实施检验。经检验合格的，应当自检验完毕之日起 3 个工作日内在船舶检验证书上签署意见或者签发船舶检验证书；经检验不合格的，应当书面通知当事人，并说明理由。

2.1.7 初次检验、年度检验、换证检验及临时检验(需要时)应当进行现场检验，年度检验及临时检验也可通过审查船舶所有人提交的《渔船安全环保技术状况声明书》检验方式进行。

2.1.8 船舶所在地如无船舶检验机构，可申请由相邻市、县、区的船舶检验机构进行检验。

## 第 2 节检验项目

2.2.1新船的初次检验

2.2.1.1船舶建造前，应将包含下列内容的图纸资料一式 3 份送交船舶检验机构审查：

*.1 船舶构造的有关图纸资料应按照有关现行规定提交；

*.2 总布置图；

*.3 干舷计算书及载重线标志图；

*.4 稳性计算书；

*.5操舵系统图；

.6 吨位计算书；

.7 系泊及航行试验大纲；

*△.8全船说明书；

*△.9全船设备明细表；

△.10型线图；

△.11重量、重心计算书；

△.12静水力曲线；

.13船舶检验机构认为必要的其他图纸和资料。

注：*标注“*”者为现有船舶初次检验应提交的图纸资料需包含的内容；

△标注“△”者为备查内容。船舶布置图应包括含船体布置、设备布置、机电布置等情况。

2.2.1.2建造、改造的船舶，应待船舶检验机构将图纸审查批准后方可开工。

2.2.1.3建造船舶的船体检验项目应包括：

（1）船体的主体材料应具有合格的船用产品证书(木质船除外)；特殊情况下，使用无船用产品证书的材料时，应经船舶检验机构的认可；

（2）检查结构安装的完整性与正确性；

（3）钢质船检查焊接工艺、规格、材料和焊接质量；

（4）检查操舵装置及锚设备的符合性和安装质量并进行必要的试验；

（5）玻璃纤维增强塑料船，应核查原材料的船用产品证书、检验模具、审核工艺规程，应按工艺规程进行成型前、成型后的检验；

（6）木质船，要检查板材、构件等的连接、装配、钉固及捻缝质量；

（7）对船体及门、窗、盖进行密性试验；

（8）测量船舶主尺度；

（9）检查载重线标志勘划的正确性；

（10）检查通道、出口及栏杆；

（11）同厂同批建造的首制船应进行倾斜试验；

（12）核查消防、救生设备配置，检查其安装并进行必要的效用试验。

2.2.1.4建造船舶轮机和电气设备检验项目应包括：

（1）检查主机、推进装置、电气设备等主要设备的船用产品证书或合格证，并核对其主要技术规格和性能指标：

（2）检查操舵装置和锚设备的安装和操作使用的可靠性并进行必要的试验：

（3）检查主机、辅机、轴系、螺旋桨的安装并进行必要的试验；

（4）检查各种管系的安装并进行必要的试验：

（5）检查机驾合一装置的安装和可靠性；

（6）检查液压系统和通风系统的安装并试验：

（7）检查电气设备、电缆的安装并进行必要的试验；

（8）检查电气设备的绝缘电阻及接地和避雷装置的安装情况；

（9）核查航行、信号设备及无线电通信设备的配置及安装，并进行必要的效用试验；

（10）对油污水存储设备、垃圾桶进行检查；。

2.2.1.5验船人员应确认船舶系泊及航行试验大纲，参加系泊及航行试验并在试验报告上签署意见。

2.2.1.6验船人员应核查船名与船名核准文件是否一致。

2.2.2现有船舶的初次检验

2.2.2.1除2.2.2.2规定外，现有船舶的初次检验同2.2.1新船的初次检验，

2.2.2.2 现有船舶的初次检验应将 2.2.1.1 中带“*”项目的图纸资料一式3 份及船舶建造质量书、主要船用产品证书、船名核准文件等送交船舶检验机构审核。如确有困难，经船舶检验机构同意，可适当减少。

2.2.3年度检验

2.2.3.1年度检验项目应包括：

（1）对金属船，检查船体外板、甲板、水密舱壁、骨架有无裂纹、裂缝、渗漏及严重腐蚀等缺陷存在；

（2）对玻璃纤维增强塑料船，检查船体结构有无裂缝、发白、分层等缺陷存在；

（3）对木质船，检查船体结构有无损坏、腐烂、捻缝有无开裂与渗漏等缺陷存在；

（4）检查舵、锚、消防、救生等设备配置及其有效性，需要时进行效用试验；

（5）检查通风筒、空气管、舱口等开口及其关闭装置；

（6）检查扶手、栏杆、通道、出口等安全设施；

（7）检查载重线标志；

（8）了解主机、辅机(如有)、齿轮箱等运行情况并进行外部检查，需要时，对某项目可要求进行效用试验；

（9）检查油柜、油箱及燃油系统是否完好且无渗漏现象；

（10）检查舱底水系统使用情况；

（11）检查设有汽油箱/柜及其输油管路的处所通风的有效性(如适用)；

（12）检查防油污设施的有效性；

（13）了解发电机、蓄电池及电缆等电气设备使用和绝缘电阻的情况，并进行外部检查；

（14）航行设备、信号设备检查及试验；

（15）无线电通信设备检查及试验。

2.2.4换证检验

2.2.4.1除 2.2.3.1 所列年度检验项目外，换证检验还应包括：

（1）船底外部检查；

（2）门、窗、盖的密性试验；

（3）主机、齿轮箱、推进装置进行效用试验，需要时进行拆开检查。

2.2.5临时检验

2.2.5.1临时检验应当根据情况对船舶进行部分或全部项目的检查。

2.2.5.2当船舶更改船名时，验船人员应核查船名核准文件。

## 第 3节证书签发

2.3.1证书

2.3.1.1船舶经过初次检验，符合《湖北省内河小型渔船技术规则》的相关要求，船舶检验机构应签发《内河小型渔船安全证书》。

2.3.1.2证书格式见附录1。

2.3.1.3船舶经过换证检验，或临时检验后需要签发证书的，符合《湖北省内河小型渔船技术规则》的相关要求，应换发新证书。年度检验或临时检验需要签署证书的，船舶检验机构应当在证书的相应栏中签署。

2.3.2证书的有效期

2.3.2.1 《内河小型渔船安全证书》的有效期限一般不超过60个月。在证书有效期内，船舶所有人应按年度→年度→年度→年度→换证检验的顺序申报检验。

2.3.2.2船舶检验证书的有效期限应当与前一份证书的有效期限联系起来，如检验在2.1.3 规定的期限内完成，新证书的有效期限从现有证书到期之日算起。

2.3.2.3年度检验有效期的衔接：

（1）如年度检验在 2.1.3.2规定的时间要求之内完成，则下次检验的周年日不变；

（2）如年度检验在 2.1.3.2规定的时间要求之前完成，则下次检验的周年日为自本次检验完成之日起的第 12 个月至第 15 个月内任何 1 日；

（3）如年度检验在 2.1.3.2规定的时间要求之后完成的，则下次检验的周年日为自本次检验完成之日起 12 个月。

2.3.2.4如换证检验在 2.1.3.1规定的期限以外完成，应遵循下述规定：

（1）如换证检验在现有证书到期之日的 3 个月之前完成，则新证书有效期限从换证检验完成之日算起；

（2）如换证检验在现有证书到期之日后完成，新证书自换证检验完成之日起生效，其有效期限从现有证书到期之日算起。

2.3.2.5临时检验需换发或签发新证书者，新证书的有效期限及下次检验的时间、类别应与现有证书相同，并符合 2.3.2.4 的规定。

2.3.2.6船舶有下列情况之一，检验证书将自行失效：

（1）证书有效期限届满，未继续向船舶检验机构申请检验；

（2）船舶发生影响船舶安全的海损、机损后，未及时向船舶检验机构申请检验者；

（3）未经船舶检验机构同意，改造、改变船舶结构或变更重要机械设备(包括变更主机功率)而影响船舶安全或防污染性能；

（4）实际装载、航行、作业区域、作业方式与证书不符；

（5）有影响船舶安全的缺陷，而又不能按期进行必要的修理时；

（6）未经许可，擅自更改船名、变更所有人或船籍港；

（7）涉及人命安全及防污染等设备配备与证书不符；

（8）船舶所有人申报停航、暂停作业；

（9）船舶所有人未按规定申报检验；

（10）船舶所有人提交的《渔船安全环保技术状况声明书》与船舶实际状况不符。

# 附录1内河小型渔船安全证书格式

中华人民共和国

内	河	小	型	渔	船	安	全	证	书

船名	船籍港	检验登记号	总吨位	净吨位

中华人民共和国事印制

| 船名 |  | 检验登记号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 船舶所有人 |  | 船籍港 |  |
| 船舶类型 |  | 总长（m） |  |
| 船长（m） |  | 型宽（m） |  |
| 型深（m） |  | 总吨位 |  |
| 净吨位 |  | 船体材质 |  |
| 船舶制造厂 |  | 建造完工日期 |  |
| 核定航区 |  | 核定干舷（mm） |  |
| 核定成员（人） |  | 主机总功率（kW） |  |
| 信号设备 |  | 救生设备 |  |
| 防污染设备 |  | 消防设备 |  |
| 兹证明：根据现行渔船技术规范有关规定，该船已检验合格。 证书有效期至： ；此间须按规则规定申报检验签证。 下次检验日期： 。 （记事1） （记事2） （记事3） 发证机关（章） 验船师：年月日 |
| （船舶右侧面全貌彩色外形照片） （在全面正式启用照片栏之前，本栏无照片本证书同样有效） |

| 本船已按现行渔船技术规范经检验合格 下次检验日期 船检机构（章） 验船师：年 月 日 | 本船已按现行渔船技术规范经检验合格 下次检验日期 船检机构（章） 验船师：年 月 日 |
| --- | --- |
| 本船已按现行渔船技术规范经检验合格 下次检验日期 船检机构（章） 验船师：年 月 日 | 本船已按现行渔船技术规范经检验合格 下次检验日期 船检机构（章） 验船师：年 月 日 |
| 检 验 签 证 |

证书

# 附录2船舶检验申请书格式

## 2.1  船舶图纸审查申请书

| 兹向贵单位申请对以下船舶图纸按《湖北省内河小型渔船检验技术规范》要求进行审查 |
| --- |
| 图纸名称 |  | 图号 |  |
| 设计单位 |  | 船舶类型 |  |
| 建造/改建工厂及所在地 |  | 设计总吨位 |  |
| 图纸类型 | □新建□补图□其它 | 主机总功率 |  |
| 申请建造艘数 |  | 航区/航段 |  | 图纸套数 |  |
| 申请人承诺： 我们保证提交的图纸符合《湖北省内河小型渔船检验技术规范》的要求，计算过程真实可靠。 本单位愿为审图工作提供方便，按贵单位要求提供必要的条件。我单位将按贵单位要求对有关审图意见进行答复，并保证设计图纸符合上述规定的要求。 其它说明： 申请单位盖章（或签名） 日期：年月日 |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 单位地址 |  | 邮编 |  |
| 图纸领取人 |  | 领取日期 |  |

船舶图纸审查申请书

注：申请时需附送审图纸目录。

## 2.2船舶营运检验申请书

船舶营运检验申请书

| 兹向贵单位申请对以下船舶按《湖北省内河小型渔船检验技术规范》要求进行检验 |
| --- |
| 船名 |  | 船检登记号 |  |
| 船籍港 |  | 船舶类型（选填） |  |
| 船舶所有人 |  | 总吨位（选填） |  |
| 船舶经营人 |  | 主机总功率（选填） |  |
| 船舶修理厂 |  | 船体材料（选填） |  |
| 检验地点 |  | 预约检验时间 |  |
| 检验种类□初次检验□换证检验□年度检验□临时检验 |
| 申请人承诺： 我们保证提交的资料真实可靠，并没有私自改变船舶主尺度、结构布置和设备等船舶状态。 其它说明： 申请单位盖章（或签名） 日期：年月日 |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 联系地址 |  | 邮编 |  |
| 证书领取人 |  | 领取日期 |  |

# 附录3渔船安全环保技术状况声明书（格式）

渔船安全环保技术状况声明书

| 船名 |  | 船检登记号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 船舶所有人 |  | 所有人地址 |  |
| 船舶所有人对船舶的安全技术状况作如下真实的声明 |
| 1.船体外观完整性：船舶各结构未发生改变□，或损坏的结构已修复□ |  |
| 2.船体水密完整性：船体水密状况是否良好□，或对渗漏的情况进行修复□ |  |
| 3.载重线： （1）载重线标志的勘划准确、完整； | □ |
| （2）关闭装置能阻挡水的进入； | □ |
| （3）排水舷口、栏杆或扶手的设置未发生改变。 | □ |
| 4.锚泊、系泊设备：外观检查技术状况良好，无严重磨损和蚀耗，使用情况良好。 | □ |
| 5.救生设备：数量符合要求，并且在使用有效期内 | □ |
| 6.电气设备：电气设备使用正常、电气设备的绝缘良好，避雷及保护接地装置情况良好。 | □ |
| 7.防污染设备：配备油污水存储柜等，使用正常。 | □ |
| 8.船底外部检查：船底水下部分的外板、尾轴、螺旋桨、海水阀箱等状况良好，或有问题的结构或设备已修复 | □ |
| 9.是否更换过主机（适用于主机功率大于22kW时）是□否□ |  |
| 10.挂机/操舵装置：传动装置及舵连接可靠，无严重磨损和腐蚀；操作可靠、转动灵活。 | □ |
| 11.无线电设备：正常使用 | □ |
| 12.维修、改装或事故情况 |  |
| 本船的技术状况满足航行作业安全环保生产要求，处于适航状态。本人对本声明书内容的真实性负责，如与实际情况不符，愿承担由此导致的一切法律后果，并接受主管部门依法查处。并保证在日后的运营中维持船舶的适航状态。 船舶所有人：（签字、盖章）联系方式： 船长：（签字、盖章）联系方式： 年月日 |

注：根据船舶实际情况在□内标注，√表示正常，—表示不适用，○表示存在问题

# 附录4简易检验规则

4.1 检验的申请：

4.1.1船舶所有人应向船舶检验机构申请下列相应检验：

（1）初次检验；

（2）营运检验，包括年度检验和换证检验；

（3）临时检验

4.1.2提交资料包括身份证复印件、船舶证原件、检验申请书、渔船安全环保技术状况声明书。在检验申请书中船舶所有人是单位时盖章，是个人时签字。

4.2 检验种类

4.2.1初次检验：系指船舶检验机构对船舶(包括重大改建)投入营运以及首次签发证书之前的检验。

4.2.2 年度检验：系指船舶检验机构对营运渔船检验证书的有关项目，按规定每年进行的常规检验。

4.2.3换证检验：系指船舶检验机构对营运渔船检验证书的有关项目，按规定期限换发证书之前的检验。

4.2.4临时检验：系指船舶检验机构对营运中的船舶在其技术状况或用途等的情况变化时所要求进行的非常规性检验。

4.3 检验项目

4.3.1年度检验

4.3.1.1船体技术状况：核对主尺度：船长、船宽、船高，对船体及其设备进行目视检查，检查船体外板、甲板、水密舱、骨架有无裂缝、渗透及严重腐蚀等缺陷存在。

4.3.1.2主机性能状况：核对主机型号、总功率、编号、生产单位等，了解主机运行情况并进行外部检查，需要时对某项目可要求进行效用试验。

4.3.1.3舵设备状况：传动装置及舵连接可靠，无严重磨损和腐蚀，操作可靠、转动可靠。

4.3.1.4锚泊设备状况：锚和锚链外观检查技术状况良好，无严重磨损和蚀耗，使用情况良好。

4.3.1.5航行信号设备：配有测深手锤或测深杆，配有哨子或号笛及号钟。

4.3.1.6救生设备：救生圈和救生衣不得少于2个。

4.3.1.7消防设备：配有手提灭火器（或砂箱）、消防水桶和太平斧。灭火器有效期应在许可的范围。

4.3.1.8无线电设备：配有1台便携式扩音装置；对于航行时间大于0.5h的船舶，应配备一部手机，手机中应存储渔政（救助）部门的联系、救助或报案电话。

4.3.1.9船底外部检查：船底腐蚀情况、涂层情况检查。

4.3.1.10防止垃圾污染：配有垃圾桶。

4.3.1.11防止油类污染：配有容积足够的污油水柜或收集污油水的容器；柴油挂桨机主机下方设置有接油盘或等效设施。

4.3.2临时检验

4.3.2.1确保修理或改装后，船舶满足安全航行和作业的技术条件。

4.3.3换证检验：同年度检验。

4.3.4 初次检验：同年度检验。

4.4 检验时间

4.4.1年度检验：年度检验应在证书的周年日期前、后3个月内进行，且不得超过每年的11月30日。

4.4.2换证检验：换证检验应在证书到期之前3个月内进行。

4.4.3证书有效期最高不超过60个月，在证书有效期内，船舶所有人按年度检验--年度检验--年度检验--年度检验--换证检验的顺序申报检验。

4.5 检验及检验后状况的维持

4.5.1检验表明船舶或其设备状况不合格，则应采取措施，使其处于良好状态。

4.5.2船舶进行任何修理或改装或换新，都应根据情况进行检验，且该船适合航行而不至于对船舶及船上的人员产生危险。

4.6 检验记录及证书

4.6.1年度检验、临时检验经检验合格后，填写检验记录表并在相应检验证书上签字。

4.6.2换证检验在证书到期之日前3个月之内完成。证书有效期的衔接等相关规定参照《湖北省内河小型渔船检验规则》中相关条款。

4.7 证书的发放与存档

4.7.1船舶检验机构将检验证书正本直接发放给船舶所有人。

4.7.2船舶检验机构将检验证书副本及检验记录存档外，还应将检验相关的各种资料存档。

4.8 有下列情形之一，检验证书自动失效。

4.8.1证书有效期限届满，未继续向船舶检验机构申请检验；

4.8.2 船舶发生影响船舶安全的海损、机损后，未及时向船舶检验机构申请检验者；

4.8.3 未经船舶检验机构同意，改造、改变船舶结构或变更重要机械设备(包括变更主机功率)而影响船舶安全或防污染性能；

4.8.4 实际装载、航行、作业区域、作业方式与证书不符；

4.8.5 有影响船舶安全的缺陷，而又不能按期进行必要的修理时；

4.8.6 未经许可，擅自更改船名、变更所有人或船籍港；

4.8.7 涉及人命安全及防污染等设备配备与证书不符；

4.8.8 船舶所有人申报停航、暂停作业；

4.8.9 船舶所有人未按规定申报检验；

4.8.10 船舶所有人提交的《渔船安全环保技术状况声明书》与船舶实际状况不符。

# Footnotes

《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》生效时间为2019年6月1日。

# Comments

船舶营运检验申请书

“船舶类型、总吨位、主机总功率、船体材料”

# Text boxes

2020年*月*日发布

2020年*月*日实施