中华人民共和国船舶技术法规

MSA 20**年 第**号 公告

湖北省内河小型渔船技术规则

2022

（**稿）

目	录

第一章	通 则	2

第 1 节  一般规定	2

第 2 节  定义	2

第二章  船舶构造	2

第 1 节  一般规定	2

第 2 节  钢质船体结构	2

第 3 节  木质船体结构	2

第 4 节  玻璃纤维增强塑料船船体结构	2

第 5 节  轮 机	2

第 6 节  电气设备	2

第三章 吨位丈量、载重线和完整稳性	2

第 1 节  吨位丈量	2

第 2 节  载重线	2

第 3 节  完整稳性	2

第四章  船舶设备	2

第 1 节  一般规定	2

第 2 节  救生设备	2

第 3 节  消防设备	2

第 4 节  航行和信号设备	2

第 5 节  无线电设备	2

第 6 节  防止船舶造成水域污染	2

# 第一章	总则

## 第 1 节一般规定

1.1.1宗旨

1.1.1.1 为贯彻中华人民共和国政府及湖北省的有关法律、法规，保障湖北省内河小型渔船具备安全航行、作业和防止污染环境的技术条件，制定《湖北省内河小型渔船技术规则》（以下简称本规则）。

1.1.1.2本规则是湖北省内河小型渔船法定检验的依据，湖北省交通运输厅发布的与本规则有关的修改文件（通函）、修改通报是本规则的组成部分。

1.1.2 适用范围

1.1.2.1本规则适用于航行于湖北省内河水域且船长小于12m的渔船（以下简称船舶）。

1.1.2.2 适用本规则的湖北省内河渔船，其材料可为钢质、木质、玻璃纤维增强塑料。养殖渔船可参照本规则执行

1.1.2.3 本规则不适用于高速船(艇)。

1.1.2.4 《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》生效之前建造的航行于湖北省内河水域且船长小于12m的渔船在进行维修、改造以及与之有关的舾装时，至少应继续满足其原先适用规则的要求。重大维修、改造以及与之有关的舾装，在船舶检验机构认为合理和可行的范围内应满足本规则的要求。

1.1.2.5适用本规则的船舶，若船舶符合中华人民共和国海事局相应法定技术规则和检验规则的规定，亦认为满足本规则的要求。

1.1.3解释与生效

1.1.3.1本规则由湖北省交通运输厅负责解释。

1.1.3.2 本规则由湖北省交通运输厅批准后公布实施，生效日期标注在本规则的扉页上，但另有指明者除外。

## 第 2 节定义

1.2.1 专用术语

1.2.1.1 船舶检验机构：就本规则而言，系指经中华人民共和国海事局核定的从事渔船检验的机构。

1.2.1.2 验船人员：系指通过中华人民共和国海事局考核合格后从事相应的渔业船舶检验工作的人员。

1.2.1.3 渔船：系指从事捕捞鱼类或其他水生生物资源的船舶。

1.2.1.4 新船：系指本规则生效之日起安放龙骨或处于相似建造阶段的船舶。相似建造阶段是指：

（1）可以辨认出某一具体船舶建造开始；和；

（2）该船业已开始的装配量为全部结构材料估算重量的1%。

1.2.1.5 现有船：系指除新船以外的船舶。

1.2.1.6小型渔船：系指船长小于 12m 的渔船。

1.2.1.7船用产品：系指用于制造、改造船舶的有关航行、作业和人身财产安全以及防止污染环境的重要设备、部件和材料。

1.2.1.8检验：系指对渔船监管项目的技术特性、状态按规定程序进行确认，选择核查、审查、检查、抽查、详细检查、检测、试验等方式综合判断渔船是否符合本规则的诸项活动。

1.2.1.9认可：系指船用产品工厂（部件、材料）认可、船用产品型式认可等的认可。

1.2.1.10敞口船：系指从船首至船尾不具有风雨密的连续露天甲板的船舶。

1.2.1.11高速船：系指最大航速能同时满足下式的船舶：

（1.2.1.11-1）

（1.2.1.11-2）

式中：V——最大航速；

——满载排水量对应的排水体积，m3。

1.2.2 技术术语

1.2.2.1 总长Loa (m)：船舶最前端至最后端之间包括外板和两端永久性固定突出物在内的水平距离。

1.2.2.2 船长 L(m)：系指沿船舶最小型深的85%处水线，由艏柱前缘量至舵杆中心线的长度，但不得小于该水线长(不包括附体)的96%：

（1）对挂桨(机)船、无舵船或舵在舷外船按该水线长的100%计取；

（2）非金属船舶包括船壳板的厚度；

（3）对无船舶图纸资料的现有船，其船长可按上甲板长度的90%计算。

1.2.2.3 型宽 B(m)：除另有明文规定外，系指渔船船中的最大宽度。对金属壳板的船，其宽度量到船壳的内表面，对非金属壳板的渔船，其宽度量到船壳的外表面。

1.2.2.4 型深 D(m)：系指在船长 L 中点处，沿舷侧由龙骨线量至干舷甲板边板（甲板船）下缘或舷侧板顶端（敞口船）的垂向距离；对纤维增强塑料渔船，由平板龙骨下表面量至干舷甲板上表面的垂向距离。

1.2.2.5 吃水 d(m)：泛指船舶龙骨线浸没的深度。如无特殊说明，一般指船长中点处吃水。

1.2.2.6 艏、艉垂线：除另有明文规定外，系指通过船长(L)艏、艉端点的垂线。

1.2.2.7 船中：系指船长(L)的中点处。

1.2.2.8 龙骨线：系指在船舶中纵剖面上，通过船中定点且平行于龙骨的直线，该定点的垂向坐标按照下述方法确定：

（1）无方龙骨的船舶为金属船龙骨板的内表面或非金属船龙骨板外表面；

（2）有方龙骨的船舶为船壳板与方龙骨侧板的交点，金属船取在内表面，非金属船取在外表面。

1.2.2.9 上层建筑及甲板室：在干舷甲板上，由一舷伸至另一舷的或其侧壁板离船壳板向内不大于 0.04B 的建筑物为上层建筑，即艏楼、桥楼、艉楼；其他的围蔽建筑为甲板室。

1.2.2.10 上甲板长度Ld (m)：系指船舶中纵剖面上甲板艏艉两端外缘(不包括假船首、假船尾)的水平长度。对无甲板船，以其舷侧板顶线为基准进行计量。

1.2.2.11  最大吃水：系指船舶的最大允许作业吃水。

1.2.2.12 风雨密：系指在任何水文和气象条件下，水不能渗进结构之内。

1.2.2.13 水密：系指在对该结构进行设计时所取的水压力下，任何方向水均不能透过该结构。

# 第二章船舶构造

## 第 1 节一般规定

2.1.1 一般要求

2.1.1.1 本章船体结构适用于钢质、木质和玻璃纤维增强塑料，其它材质船舶可参照相关规范执行。若采用新的工艺、材料和技术，应征得船舶检验机构同意。

## 第 2 节钢质船体结构

2.2.1 焊接、施工与检测作业

2.2.1.1 从事渔船焊接工作的人员，应符合国家相关规定。

2.2.1.2 从事渔船检修检测的机构及人员，应符合国家相关规定。

2.2.2 船体结构试验

2.2.2.1 根据对密性的不同要求，应采用不同的方法进行船体结构密性试验。

2.2.2.2 验船人员应对船体结构密性试验进行检查。

2.2.3 船体结构与强度

2.2.3.1 船舶应有足够的结构强度，结构构件的设置及尺寸应符合本节有关规定。

2.2.3.2 纵向构件应有良好的结构连续性；甲板、舷侧及船底骨架应能有效地连接，构成完整的刚性整体。

2.2.3.3外板与甲板

（1）船底板、舷侧板与甲板板的厚度 t 应不小于表 2.2.3.3所规定的厚度。

表 2.2.3.3

| 航区 | A 级 | B 级 | C 级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 船底板厚（mm） | 3 | 2.5 | 2 |
| 舷侧板厚（mm） | 3 | 2.5 | 2 |
| 甲板板厚（mm） | 3 | 3 | 3 |

（2）船底板厚度 t 尚应不小于按下式计算所得之值：

（2.2.3.3）

式中：s——肋骨间距，m；

d——最大吃水，m；

r——半波高，m；按 A、B、C 航区分别取 1.25、0.75、0.25。

（3）平板龙骨的厚度应较船底板的厚度增加 1mm，但平底船可不增加；宽度应不小于 0.1B 且不小于 0.6m。

（4）艉封板的厚度应不小于舷侧板的厚度，但当艉封板上安置推进装置时，艉封板的厚度应不小于舷侧板厚度的 1.2 倍。

（5）对于主机座下的船底板、艉轴出口处的外板应不小于该处规定外板厚的 1.2 倍；对艉轴架、舵柱及其附件贯穿船体外板的板，甲板大开口处或是受力舾装件安装部位的板厚应不小于该处规定板厚的 1.5 倍。

2.2.3.4 实肋板

（1）机舱、艏艉尖舱应于每个肋位上设置带有面板或折边的实肋板，其余舱底至少应在每隔一个肋位上设置实肋板。

实肋板的剖面模数 W应不小于按下式计算所得之值：

（2.2.3.4-1）

式中：d——最大吃水，m；

r——半波高，m；按 A、B、C 航区分别取 1.25m、0.75m、0.25m；

l——实肋板与舷侧两交点之间的距离，m；

（2）未设实肋板的肋位上应设底肋骨，其剖面模数 W应不小于按下式计算所得之值：

（2.2.3.4-2）

式中：d——最大吃水，m；

r——半波高，m；按 A、B、C 航区分别取 1.25m、0.75m、0.25m；

l——底肋骨的跨距，m。取内龙骨之间或内龙骨与舷侧之间距离的大者。

底肋骨的剖面惯性矩 I应不小于按下式计算所得之值：

（2.2.3.4-3）

式中肋骨的 W、I均不必大于实肋板的 W、I值；

（3）在中部 0.4L区域范围内，实肋板的腹板高度应不大于其厚度的 75 倍；其高度自中心线向两舷可逐渐减少，但在距中心线 3/8 型宽处至少应保留中心线处 1/2 的高度；

（4）连接艉柱、艉轴架的肋板的厚度应增加 50%；

（5）实肋板应不小于船底板的厚度，机舱实肋板厚度应再增加 1 mm。

2.2.3.5 中内龙骨

（1）中内龙骨腹板的高度和厚度与该处实肋板相同，面板剖面积应不小于实肋板面板剖面积的1.5倍；

（2）中内龙骨尽量贯通全船。艏艉尖舱内可用间断板，平底船允许用两根旁内龙骨代替中内龙骨。单机船基座纵桁贯通机舱时，机舱内中内龙骨可省略，机舱毗邻的后舱仍可用两旁内龙骨替代中内龙骨。上述纵向构件前后错位时，均不得在舱壁处突然中断，应各自等高延伸并相互交错不少于3个肋位，或各加不少于2个肋位的过渡性肘板；

（3）中内龙骨在舱壁处中断时，应将中内龙骨的面板在一个肋位内逐渐放宽一倍后与舱壁焊接。

2.2.3.6 舷侧肋骨

（1）主肋骨的剖面模数 W应不小于按下式计算所得之值：

（2.2.3.6）

式中：d——最大吃水，m；

r——半波高，m；按 A、B、C 航区分别取 1.25m、0.75m、0.25m；

l——主肋骨跨距，取舷侧肋板上缘至甲板下缘的垂向距离，m；

（2）当设有舷侧纵桁时，上述剖面模数可减小至计算值的 1/2；

（3）艉机舱的船应在机舱设置强肋骨。其间距不大于 4 个肋距，其腹板高度不小于主肋骨高度的 2.5 倍，面板或折边的宽度不小于腹板高度的 0.4 倍；

（4）非艉机舱的船，若机舱内不按上述设置强肋骨，其主肋骨的剖面模数应增加50%。

2.2.3.7 甲板骨架

（1）应在每个肋位处设置甲板横梁；

（2）甲板横梁的剖面模数 W应不小于下式计算之值：

（2.2.3.7-1）

式中：h——甲板计算水柱高，m；干舷甲板h=0.5m，顶蓬甲板h=0.2m，其他甲板h=0.35m；

l——横梁跨距，m，取舷侧与纵桁或纵桁之间距离较大者。

（3）甲板横梁的剖面惯性矩 I 应不小于按下式计算所得之值：

（2.2.3.7-2）

式中：W——剖面模数；

l——横梁跨距，m，取舷侧与纵桁或纵桁之间距离较大者；

（4）甲板纵桁的要求同强横梁。

2.2.3.8 支柱

（1）支柱可以采用管形支柱或其它型式支柱，其厚度不应小于 3mm。

2.2.3.9 艉轴轴毂

（1）艉轴轴毂在镗孔后的厚度应不小于相应轴直径的 30%。

2.2.3.10主机基座

（1）主机基座纵桁腹板的厚度应较中内龙骨增厚 30%，同时应有较腹板增厚 20%的连续水平面板；

（2）基座应带有面板的横向隔板及肘板支撑，肘板的宽度不小于其高度的 60%。

2.2.4 舱壁的设置

2.2.4.1船长小于等于7m船舶应至少设置1道水密横舱壁，船长大于7m的船舶应至少设置2道水密横舱壁；水密横舱壁的位置应合理设置。

2.2.4.2 水密舱壁高度应延伸至干舷甲板或艏、艉升高甲板。

2.2.4.3防撞舱壁应在距艏垂线0.1L～2m范围内合理设置。防撞舱壁上不允许设置门，但允许设置用螺栓固定的水密人孔盖。

2.2.4.4 水密舱壁的厚度应不小于船底板的厚度。

2.2.4.5 J级航段的船舶不应在水密舱壁上开门。

2.2.4.6 电缆、舵链等穿过水密舱壁时，应沿干舷甲板下表面敷设。

2.2.4.7 水密舱壁扶强材的高度应不小于 40mm，厚度较舱壁板增加 1mm，且两端应固定焊接。

2.2.4.8艉轴管通过处舱壁板的厚度应增大 1 倍，增厚范围不应小于艉轴管直径。

2.2.5舷墙和栏杆

2.2.5.1 船舶的两舷均应设置舷墙、栏杆或其他有效的防护设施。

2.2.6 护舷材

2.2.6.1 船舶两舷均应设置护舷材，护舷材可采用加厚板或半圆形的护舷材，也可采用其他等效设施。护舷材应有足够强度。

2.2.7  舵设备

2.2.7.1 船舶应设舵设备或其他等效装置。

2.2.7.2 舵设备的材料、强度、安装、焊接和布置等应满足有关规范的要求。

2.2.8 锚泊及系泊设备

2.2.8.1 船舶一般应配备锚泊设备，根据作业水域特点和锚泊条件，小河、支流的船舶和在一定限制条件下不设锚也可保障航行安全的船舶，经船舶检验机构同意可免设锚泊设备。

2.2.8.2船舶应配备船索和相应的系缆设备。

2.2.9桅

2.2.9.1 桅应被牢固地支撑，支撑点处的结构应有效地加强。

## 第3 节木质船体结构

2.3.1一般要求

2.3.1.1本节适用于主结构用木质材料建造的船舶。

2.3.1.2船体材料可用硬材，也可用软材。硬材包括楠、榉、槐、榆、柞、柚、梢木、桉木、水曲柳、黄菠萝等；软材包括红松、落叶松、美国松、马尾松、樟子松、杉木等。材料应经过充分干燥且不应有腐烂、枯节、空心、横木和其他明显缺陷。

2.3.1.3船舶一般为横骨架式，机动船肋骨间距不大于800mm，非机动船肋骨间距不大于1000mm。

2.3.1.4 船体重要骨架应采用硬质木材，若用杉木时，其断面积应适当增大。

2.3.1.5 一般情况下，骨材的高宽比应控制在1.2到1.5的范围内。

2.3.1.6 船长小于7m时，经船舶检验机构同意，可免去结构计算。

2.3.2 捻缝与水密

2.3.2.1 所有捻缝均应在钉、螺栓紧固后进行。

2.3.2.2 船壳板、甲板、甲板室及上层建筑围壁和水密横舱壁等各构件之间的纵向或横向板缝以及全船所有的钉、螺栓穴，都应捻缝后填满抹平。

2.3.2.3 船体外表面各构件的裂纹，凡深度超过板材厚的1/10时，均应捻缝修补；可以将竹瓤或者青麻打入船缝，再用捻子将船缝刮平。

2.3.3 板缝质量

2.3.3.1拼缝前相邻两板的板缘要刨成坡口，拼缝后使缝口呈外宽内窄的“V”形。

2.3.3.2 两板之间的拼缝处应尽量紧密。

2.3.4 捻缝材料

2.3.4.1 应选用麻丝、竹类等纤维作为捻缝的材料。填料应经过去污、梳理及干燥处理，不得有杂物。

2.3.4.2 和油灰用的灰，应选用优质石灰。和油灰之前应先筛去杂物。

2.3.4.3 和油灰的油应使用桐油，不能掺杂、不应采用加入机油的方法调节油灰的硬度。

2.3.5 密性试验

2.3.5.1 船舶下水前后应进行水密检查，不应漏水、渗水。

2.3.6 防腐

2.3.6.1 船体表面及舱室内部所有木质构件表面，一般应进行防腐处理；全船所有露天的金属构件表面及水线以下与江水接触的金属构件表面，均应有防腐蚀措施。

2.3.7基座木

2.3.7.1 基座木在机舱内必须纵通，并向机舱壁外延伸一个肋位。

2.3.7.2 基座木断面积不小于龙骨的要求。

2.3.7.3机舱设基座木时可免设中内龙骨或旁内龙骨。

2.3.7.4 挂桨机船机座木下端甲板横梁应适当加强，挂桨机应可靠固定。

2.3.8 上层建筑（甲板室）

2.3.8.1上层建筑（甲板室）围壁座应以螺栓与甲板横梁或纵梁紧固，螺栓间距应不大于一个肋距。

2.3.8.2上层建筑（甲板室）围壁的四角应设置不小于肋骨剖面尺寸的立柱，立柱应与甲板下的船体构件用螺栓紧固。

2.3.8.3 上层建筑（甲板室）侧围壁最低一列板的宽度不得小于350mm，其厚度应大于外板10mm。

2.3.8.4 上层建筑（甲板室）其他围壁板的厚度应不小于30mm。

2.3.9 构件尺寸

2.3.9.1 各部件构件尺寸见表2.3.9.1.

表2.3.9.1

| 构件 | 材种 | 船长L(m) |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤6 | 6<L≤10 | 10<L≤12 |
| 方形龙骨 | 厚度（mm） | 硬木 |  | 160 | 200 |
|  |  | 软木 |  | 180 | 240 |
| 扁平形龙骨 | 宽度（mm） |  | 500 | 550 |
|  | 厚度（mm） | 硬木 |  | 120 | 160 |
|  |  | 软木 |  | 140 | 180 |
| 龙骨面板 | 宽度（mm） |  | 180 | 200 |
|  | 厚度（mm） | 硬木 |  | 40 | 50 |
|  |  | 软木 |  | 50 | 60 |
| 舭部厚板 | 宽度（mm） |  | 120 | 140 |
|  | 厚度（mm） | 硬木 |  | 40 | 50 |
|  |  | 软木 |  | 50 | 60 |
| 单材肋骨 | 宽度（mm） | 70 | 75 | 80 |
|  | 高度（mm） | 旁 | 100 | 110 | 130 |
|  |  | 底 | 120 | 130 | 150 |
| 舷侧厚材 | 宽度（mm） | 210 | 240 | 270 |
|  | 厚度（mm） | 硬木 | 95 | 110 | 125 |
|  |  | 软木 | 105 | 130 | 145 |
| 外板、甲板板 | 厚度（mm） | 硬木 | 30 | 35 | 40 |
|  |  | 软木 | 35 | 40 | 45 |
| 甲板边板（压梁材） | 宽度（mm） | 220 | 250 | 250 |
|  | 厚度（mm） | 硬木 | 35 | 40 | 40 |
|  |  | 软木 | 40 | 50 | 50 |

## 第4 节玻璃纤维增强塑料船船体结构

2.4.1一般要求

2.4.1.1玻璃纤维增强塑料船应按中华人民共和国海事局《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范》的相应规范执行。

## 第 5 节轮机

2.5.1 一般要求

2.5.1.1船舶的主推进装置和辅助机械装置、泵和管系的设计、制造、安装和试验均应符合本节有关规定。

2.5.1.2 所有内河船舶不应使用以汽油为燃料的座机。

2.5.2 倾斜

2.5.2.1 主、辅机和轴系传动装置以及与船舶安全有关的机械设备，应能保证船舶在横倾 l0º、纵倾 5º时仍能正常工作。

2.5.3后退措施

2.5.3.1主推进装置应具有足够的倒车功率，以确保在所有正常情况下都能适当的控制船舶。

2.5.4出入口

2.5.4.1 机舱应至少设有一个出入口，该出入口应直接通往干舷甲板。

2.5.5 通道、通风、采光及照明

2.5.5.1机舱内各种设备的布置，应有便于操纵和维修的防滑通道。

2.5.5.2 机舱内应能保持良好的通风、采光条件，并有足够的照明装置。

2.5.6密封

2.5.6.1 各种管路、传动杆通过水密舱壁时，应保证水密。

2.5.6.2 轴系通过水密舱壁处应设有填料箱，其设置应便于接近和维修。

2.5.6.3 艉管在安装后应做密性试验。

2.5.7防护设施

2.5.7.1机械运转时，可能对船员构成危险的部位.应有防护罩等安全没施。

2.5.8 汽油机为舷外挂机的特殊要求

2.5.8.1舷外挂机的电缆应有效密封；油、气软管的连接处不应有泄漏。

2.5.8.2总功率为 40kW 及以上的舷外挂机，应在船首设置手轮操纵台。

2.5.9管系

2.5.9.1 除本节另有说明外，管子、阀件等应使用钢、铸铁、铜、铜合金或其他适合于其用途的材料来制造。

2.5.10燃油箱柜

2.5.10.1燃油箱柜的结构、布置等应符合下列规定：

（1）燃油箱柜的布置应能避免因船舶碰撞而造成溢油，其处所应能保证有效通风；

（2）燃油箱柜安装前应进行液压试验，试验压力应不小于 0.02MPa；

（3）燃油箱柜和燃油管法兰接头不应位于发动机排气管的正上方.且其间距应不小于450mm；燃油箱柜下面应设滴油盘；

（4）燃油箱柜上应装有泄放装置、液位计、空气管。空气管内径应不小于注入管内径。如采用玻璃管液位计，应为自闭式，且应设有防护罩。液位计禁止使用塑料管。

2.5.11燃油管路

2.5.11.1 燃油管路应采用无缝退火钢管、铜镍合金管或等效性能的金属管制成。柴油管路也可采用铝合金管。

2.5.11.2 燃油管路采用软管时，应采用有保护的耐火耐油软管。

2.5.12排气管路

2.5.12.1 主机排气管路应包扎绝热材料，其表面温度应不超过 60℃。

2.5.12.2 排气管一般应向上导出。若需经位于水线以上不足 300mm 处的船侧或船尾导出时，应设有防止江水倒灌的装置。

2.5.12.3 排气管与船体的连接应保证水密。

2.5.12.4 风冷柴油机排气管路及冷却风道应在机舱内合理布置。

2.5.12.5 主机排气管一般应设置有效的消声器。

2.5.13冷却水管路

2.5.13.1 一般应设 2 只进水吸口，其位置应保证在航行状态下，冷却水泵可以从任何一海底阀吸入江水。

2.5.13.2 海水箱应装有孔板，其有效流通面积应不小于进水阀流通面积的 3 倍。

2.5.13.3 排水孔的位置一般不应低于设计吃水，否则应设置止回阀装置或防浪阀。

2.5.14舱底水设施

2.5.14.1应根据机舱舱底水积聚情况，设 l 台动力或手动舱底泵。

2.5.14.2 非水密舱室的舱底水可用盛水器具(如水桶等)排出，对人员不易进入又必须进行排水的舱室应设 l 台手动舱底泵。

2.5.15发动机装置

2.5.15.1 作主机的发动机应经认可，满足船舶适用条件的才可装船使用。

2.5.15.2 主机应具有良好的低速工作性能。一般最低稳定工作转速不高于额定工作转速的45%。

2.5.15.3 发动机应装设可靠的调速器，其调速特性应符合有关规范的规定。

2.5.15.4 柴油机或主推进装置的换向时间应不超过 l5s。

2.5.15.5 在驾驶室或主机旁，应设有能迅速切断燃油供应或其他有效的应急停车装置。

2.5.15.6 柴油机应装设转速表和其他必要的测量仪表。

2.5.15.7座机船舶的主机及发电机组所用的燃油，其闪点 (闭杯试验)应不低于 60℃。

2.5.15.8 除开敞机舱外，机舱应设置有效的自然通风系统或动力通风系统。

2.5.16发动机安装

2.5.16.1 主机和齿轮箱应尽可能采用公共基座。

2.5.16.2 主机和齿轮箱与基座的固定螺栓至少应各有两只紧配螺栓，或按产品说明书中安装要求安装。

2.5.17轴系和螺旋桨

2.5.17.1 轴材料的抗拉强度一般应在下列范围内选择：

（1）碳钢和碳锰钢为 410～600N／mm2；

（2）合金钢不超过 800N／mm2。

2.5.17.2 主推进轴系应能承受足够的倒车功率。

2.5.17.3 主推进装置中，滑动轴承温度应不超过 70℃，滚动轴承温度应不超过 80℃。

2.5.17.4 齿轮箱的换向时间不大于 15s。

2.5.18轴的直径、联轴器和螺栓

2.5.18.1 中间轴、推力轴、螺旋桨轴的直径应能承受在一切正常情况下可能产生的最大工作应力。

2.5.18.2 对于座机船舶，轴的材料应为抗拉强度不低于431MPa的钢材，轴的直径的计算应下列规定。

（1）轴的直径 d应不小于按下式计算所得的值：

（2.5.19.2-1）

式中: Ne ——轴传递的最大持续功率，kW；

ne ——轴传递 Ne时的转速，r/min；

σb ——轴材料的抗拉强度，Mpa；

C ——不同轴的设计特性系数，对于螺旋桨轴：取 1.26；对于中间轴，取 1.0；轴的直径 d可取上式计算值的 0.8 倍，中间轴和螺旋桨轴的最小直径应不小于 28mm，33mm；

（2）主机前端输出轴的直径 d1应不小于下式的计算值：

(2.5.19.2-2)

式中：M——计算截面上的弯矩，N·m；

T——最大传递扭矩，N·m。

σb——轴材料的抗拉强度，MPa；

主机前端输出轴所驱动辅机的总功率应不超过主机前端允许输出的功率。

2.5.18.3 联轴器用键安装到轴上时，键材料的抗拉强度应不小于轴材料的抗拉强度。

2.5.18.4 联轴器法兰连接的紧配螺栓应不少于螺栓总数的 50%，如采用普通螺栓连接时，安装工艺应经船舶检验机构同意。

2.5.19离合器换向

2.5.19.1 离合器的任意离合转速应不小于主机额定转速的 60%。

2.5.19.2 对可倒、顺的传动离合器，其换向时间应不超过 15s。

2.5.20螺旋桨

2.5.20.1 螺旋桨应可靠地固定在艉轴上，紧固螺母螺纹的旋向应与艉轴顺车方向相反。螺旋桨及其附件的固定螺钉、螺母等，均应有可靠的防止松动措施。如采用环氧树脂粘结时，应经船舶检验机构同意。

2.5.20.2 铸造的螺旋桨不应存在有损强度的裂纹、气孔、疏松、夹渣、浇铸不足等缺陷；钢板焊接的螺旋桨不应有裂纹、卷边、漏焊等缺陷。

2.5.20.3 螺旋桨加工完成后一般应作静平衡试验。

2.5.21操舵装置

2.5.21.1 操舵装置应能确保航行时对船舶航向可靠的操纵。

2.5.21.2 船舶应设置 1 套动力或人力操舵装置。

2.5.21.3 动力操舵装置应具有 2 台舵机装置动力设备。

2.5.21.4 采用 l 台电动或电动液压或主机带泵动力设备的船舶，应设人力操舵装置。

2.5.21.5 操舵装置的最大舵角应限制在 35º～40º范围内。

2.5.22操舵时间要求

2.5.22.1 船舶在最大吃水的最大航速时，从一舷 35º转至另一舷 30º的转舵时间，J 级航段应不大于 15s，其他航区应不大于 20s。

## 第 6 节电气设备

2.6.1一般要求

2.6.1.1船上的电气设备应能安全操作，保证船员免受电气事故的危害。

2.6.2 主电源

2.6.2.1  主电源装置的容量和数量应能确保为保持船舶处于正常操作状态及生活所必需的所有电气设备供电；

2.6.2.2主电源装置可采用：

（1）由独立的原动机驱动的发电机；

（2）由主机驱动的发电机；

（3）蓄电池组。

2.6.2.3主电源的设置

（1）设有电动或电动液压动力源的操舵装置时，应至少设置 l 台与主机独立的发电机组和 l 组蓄电池；

（2）对于船舶正常航行其全船动力设备不依靠电力供电时，应设置 2 组蓄电池作为船舶主电源，每组蓄电池的容量至少应能满足船舶安全航行所必需的用电设备 4h 的供电；

（3）当船舶用电仅以照明用电为主时，可仅设置 1 组蓄电池。若蓄电池组有充足的容量，满足安全航行用电和主机启动的要求，可作为主机启动蓄电池组用。

2.6.3 接地

2.6.3.1 电气设备的带电部件以外的所有可接近的金属部件均应接地，但下列情况可除外：

（1）工作电压不超过 50V 的设备。对交流，此项电压为均方根值，且不得由自耦变压器取得此项电压；

（2）由只供 1 个用电设备的专用安全隔离变压器供电，且电压不超过 250V 的设备；

（3）具有双重绝缘和(或)加强绝缘的可携式设备。

2.6.3.2电气设备的接地应满足下列要求：

（1）当电气设备直接紧固在船体的金属结构上或紧固在与船体金属结构有可靠电气连接的底座(或支架)上时，可不另设置专用导体接地；

（2）不论是专用导体接地或靠设备底座(或支架)接地，其接触面均须光洁平贴，保证有良好的接触，并应有防止松动和生锈的措施；

（3）若采用专用导体接地，则其导体应用铜或导电良好的耐蚀材料制成，需要时应有防止机械损伤及防蚀的措施；

（4）可移动和可携电气设备的不带电的裸露金属部分的接地，可通过附设在软电缆或软电线中的连续接地导体；

（5）电缆的金属护套或金属外护层应于两端作有效接地，但最后分路可只在电源端接地。对于控制和仪表设备的电缆，由于技术上的原因，若一端接地较为有利时，则无需两端接地。

2.6.4 非金属船体的船舶电气设备的接地

2.6.4.1 电气没备的金属外壳及带电部件以外的所有可接近的金属部件应采用连接导体联在一起，以形成一个连续和完整的接地系统，连接至面积不小于 0.2 m2、厚度不小于 2mm 的金属接地板上，该金属接地板的安装位置应保证在任何航行状况下均能浸没在水中，且应具有防腐蚀性能。

2.6.4.2 各接地系统的连接导线不应用作配电系统的导电回路。

2.6.4.3 应尽可能使船上所有金属部件(如管路、栏杆、油箱等)采用连接导体与 3.6.5.1 所述接地板连接在一起。尤其当主、辅机采用闪点低于 60℃燃油时，其油箱、油管须采用专用导体连接到 2.6.4.1 所述的接地板上。

2.6.4.4 所有该接地系统的连接点应充分地考虑到不同金属之间的电化学作用，或采取相应的措施。

2.6.5 防触电和防火

2.6.5.1 电气设备在设计和安装上应能有效地防止操作人员及相关人员意外地触及带电部件和具有炽热表面的部件，电气设备的操作部位(如手柄、按钮等)与带电部件之间应有良好的绝缘。

2.6.5.2 工作电压大于 50V 的电气没备应设有安全保护措施，其带电部件不应外露。

2.6.5.3在系统和线路设计上应能达到电气设备经开关或控制器断开电源后，原则上不应经系统和本身控制电路或指示灯继续保留电压。但 24V 蓄电池线路可除外。

2.6.5.4电气设备不应贴近燃油舱、油柜等外壁上安装。若电气设备必须在此类舱壁外表面安装时，其与舱壁表面至少应有 50mm 距离。

2.6.5.5 调节电阻、启动电阻、充电电阻、电热器具以及其他在工作时能产生高温的电气设备，在安装时应有防止导致附近物体过热和起火的措施，上述设备严禁在燃油舱、油柜等外壁表面安装。

2.6.5.6 当电气设备的外壳温度高于 80℃时，应有隔热防护措施。

2.6.5.7 若需在可能出现爆炸性气体、蒸气而有爆炸危险的处所安装电气没备，则应是适合于此类环境用的防爆电气设备。如有必要，可配备 l 支自带电池的手提式防爆灯。

2.6.6电热器具和电炊设备

2.6.6.1 每个具有成套装置的电热器和电炊设备，不论是同定安装还是可移动的，均应由独立馈电线供电，并应由固定安装的能切断所有绝缘极的多级联动开关进行控制。若电热器和电炊设备通过插座连接时，多极控制开关应安装在插座之前或者选用带开关联锁插座。

2.6.6.2 电炊设备的结构应保证当有液体或食品溢出.不致损坏绝缘和发生短路。

# 第三章吨位丈量、载重线和完整稳性

## 第 1 节吨位丈量

3.1.1 一般要求

3.1.1.1 船舶吨位丈量的目的是核定船舶总吨位和净吨位。

3.1.1.2 上甲板系指水线以上的第一层连续甲板，对无甲板船，系指船舶的舷顶。

3.1.2 计算取值

3.1.2.1 吨位丈量计算的处所，金属船舶计量到各处所边界板的内表面；对非金属船舶，主船体要计入边界板的厚度，主船体以上，计量到边界板内表面。

3.1.2.2 容积计算以 m 为计算单位，取值精确到小数点后第 2 位。

3.1.2.3 丈量的吨位值大于 l 时，只取整数部分，舍去小数部分；丈量的吨位值小于 1时，取值精确到小数点后第 l 位，且不小于 0.1。

3.1.2.4 证书中吨位值填写数字，没有单位。

3.1.3 吨位计算

3.1.3.1 总吨位GT按下述公式计算：

GT= k1V	（3.1.3.1）

式中： V= V1+V2；

V1——按 4.1.4.1 计算的容积；

V2——按 4.1.4.2 计算的容积；

k1 = 0.2+0.02lgV，或按表 3.1.3.1 插值。

表 3.1.3.1

| V(m3) | 5 | 10 | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k1 | 0.2140 | 0.2200 | 0.2260 | 0.2356 | 0.2400 | 0.2435 | 0.2460 | 0.2480 | 0.2495 |

3.1.3.2 净吨位 NT按下述公式计算：

NT=kGT	（3.1.3.2）

式中：GT——按 4.1.3.1 计算的总吨位；

k——系数，k=0.35。

3.1.4 容积计算

3.1.4.1 上甲板以下处所容积 V1可用下述方法计算：

（1）用积分的方法精确计算；

（2）型线简单者，用几何法近似计算；

（3）用公式 V1 = 0.72LBD计算，其中 L 为上甲板长度，m；

（4）船舶检验机构同意的其他有效方法。

3.1.4.2 上甲板以上处所容积 V2的计算：

（1）计算上甲板以上各围蔽处所及各露天舱口围板范围内的容积；

（2）将上述两项的容积累计，即为 V2。

## 第 2 节载重线

3.2.1 一般要求

3.2.1.1新船、现有船因航区或装载变化需要增加干舷者应当按本节规定核定、勘划载重线。

3.2.1.2 如按本节规定核定的最小干舷与稳性、强度所决定的干舷不一致时，应取其中最大值。

3.2.1.3 对于无图纸资料的现有船，按 3.2.3 确定船舶干舷，并记载入船舶证书。

3.2.1.4船舶装载时的吃水应不超过勘定的航区载重线的上缘。

3.2.2甲板线及载重线标志

3.2.2.1 船舶应勘划甲板线及载重线标志。甲板线及载重线标志式样及规定如图 3.2.2.1 所示。甲板线和载重线标志应永久地、明显地勘划在船长中点的两舷。若甲板线和载重线勘划有困难，经船舶检验机构同意可免于勘划，但应在船舶证书中注明。

图 3.2.2.1

3.2.2.2 甲板线系指勘划于两舷的 250mm×25mm 水平线段，线段的中点位于船中，其上缘应为通过干舷甲板上表面向外延伸于船壳外表面交点的水平线。

对于船中无甲板的船舶，甲板线上缘为通过舷侧板顶线的水平线。

3.2.2.3 载重线标志为系指勘划于两舷的 400mm×25mm 的水平线段，线段的中点位于船中，其上缘至甲板线上边缘的垂直距离等于所核定最高一级航区的干舷。

在载重线标志的左侧绘以字母“ZC”，代表船舶检验机构。所绘“ZC”字母高为 100mm、宽 60mm、间距 25 mm ，其离载重线标志上缘及左端各为 25 mm 。在载重线标志右侧绘以表示航区的字母“A”(或 B 或 C 或 J)，字母高 100mm、宽 60mm，其下缘与载重线标志上缘平齐，与载重线标志右端的距离 25 mm，如图 3.2.2.2所示。

图 3.2.2.2

3.2.3 最小干舷计算

3.2.3.1 船舶最小干舷 F 应不小于表 3.2.3.1 所列之值：

表 3.2.3.1

| 航区（段） | A | B | C | J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小干舷(mm) | 200 | 150 | 100 | 200 |

3.2.3.2 当船舶舱口盖和门窗不能有效地阻止水进入船体时，干舷应较 3.2.3.1的要求值至少增加 50mm。

## 第 3 节完整稳性

3.3.1 一般要求

3.3.1.1船舶一般应按渔船法定检验技术规范进行稳性核算和倾斜试验。

3.3.1.2 对无稳性资料的现有船舶，可按本节的简易衡准方法校核稳性，若不能满足要求，仍应按渔船法定检验技术规范的有关规定重新核算稳性。

3.3.1.3 下列船舶应按本节规范核算船舶稳性：

（1）新船；

（2）初次检验的现有船舶；

（3）船舶因改装、改建或修理使船舶稳性恶化或空船状况变化较大的现有船舶；

（4）对其船舶稳性发生怀疑的现有船舶。

3.3.1.4 船舶稳性计算虽已符合本节的要求，但船长仍应注意鱼货装载、气象和水文等情况，严禁载客，不准鱼货随意移动，并谨慎驾驶。

3.3.2 简易衡准

3.3.2.1空船(可有 10%总载量的油、水、备品)的初重稳距 GM 应满足下列要求：

GM≥ 0.3 + 0.02B	（3.3.2.1）

式中：GM= (0.75B/Tɵ)2,m；

B—— 型宽，m；

Tɵ—— 船舶横摇周期实测值，s(详见本章附录1)。

3.3.3 免于核算

3.3.3.1 柴油挂桨(机)船的主机总功率 P≤74kW，且kW时，若其主尺度比满足下列要求，可免于核算稳性：

（1）F/ B≥ 0.07；

（2）B/ D≥ 3.0；

式中：Loa——船舶总长，m；

BWL——船舶的水线宽，m。

附录1空船自由横摇周期测定方法

自由横摇周期是船舶经历一次完整自由横向摆动（即左→右→左或相反）所需的时间（S）。其测定方法如下：

（1）使被测船舶处于空载状态，油、水和其他备品的重量不得超过总载量的10%。船上所有易滚动物品应予以固定，系缆完全解除。

（2）试验应在平静水域进行，风力小于蒲氏3级。水深不小于3倍吃水，两侧船舷距岸至少有2倍型宽的水域空间。

（3）人在船上横向跑动，强迫船横摇。一旦强迫横摇开始，人立即蹲在船艏艉中心线上，不可再移动。人员不宜多，1~2人即可。

（4）只有断定船舶确已自南和自然的摇摆时，才可开始计时和计数。

（5）测定前应定好计时和计次的起始点，如可在船上竖一竹竿为标杆，观测人员通过标杆定好岸上一固定目标，船进入自由横摇后，当观测人员、船上标杆和岸上不定目标三点成一线时，即开始计时和计数。计数应计完整横摇的次数，即船由起点向右（或左）摇摆至右（或左）极点，往回摇摆经达起始点至左（或右）极点，再向右（或左）回摇至起始点为一次完整的横摇。

（6）每船测定时，应重复两次以上，每次至少记录三个完整横摇及其总时间。

（7）空船自由横摇周期Tθ由下式计算得：

式中：N——试验重复次数；

n——每次试验记录的完整横摇数；

t——n次完整横摇的总时间，S。

# 第四章船舶设备

## 第 1 节一般规定

4.1.1 一般规定

4.1.1.1 本章规定的各种船舶设备，应经船舶检验机构认可。

4.1.1.2 船舶所有人应对船舶设备定期检查，保证即刻可用。

## 第 2 节救生设备

4.2.1救生圈

4.2.1.1 每艘船舶至少应配置 1 个救生圈。

4.2.2救生衣

4.2.2.1每人应配备 1 件救生衣。

4.2.2.2 救生衣可为工作救生衣。

## 第 3 节消防设备

4.3.1消防用品

4.3.1.1 每艘船舶至少应配备 2 只手提灭火器、1 个带绳的消防水桶、l 把太平斧。消防水桶和太平斧可分别用生活水桶和生活用斧代替。

4.3.1.2如采用泡沫灭火器，每只容量应不小于 9L；如采用 CO2 型或干粉灭火器，每只容量应不小于 5kg。

4.3.1.3 采用功率大于40kW 的汽油挂机作主机的船舶应增加 l 只 9L 泡沫灭火器。

## 第 4 节航行和信号设备

4.4.1 一般要求

4.4.1.1 应配有测深手锤或测深杆。

4.4.1.2  配备1只哨子替代号笛及号钟。

4.4.1.3  需夜间航行的船舶应至少配备1盏探照灯。

4.4.1.4  需夜间航行的船舶应配备白光环照灯、红舷灯、绿舷灯各一盏，或配备白光环照灯一盏和红、绿光并合灯一盏，或配备红、白、绿光三色灯一盏。若水域内无其他过往船舶时可不配备。

## 第 5 节无线电设备

4.5.1一般要求

4.5.1.1船舶应配置1台便携式扩音装置。

4.5.1.2 航行时间大于0.5h的船舶，应配备1部手机，手机中应存储渔政（救助）部门的联系、救助或报案电话。

## 第 6 节防止船舶造成水域污染

4.6.1 一般要求

4.6.1.1 严禁向水域排放污油（水）、生活污水及垃圾。

4.6.1.2 船舶应设置容积足够的污油水柜或收集污油（水）的容器。

4.6.1.3 船舶应设有必要的盛放垃圾的垃圾桶。

4.6.1.4 柴油挂桨机船应在主机下方设置接油盘或等效设施。

4.6.1.5 船舶环保尚需遵守当地政府的法令及有关规定。

# Footnotes

《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》生效时间为2019年6月1日。

# Text boxes

2020年*月*日发布

2020年*月*日实施